## Slide 1
基于深度学习的惯性导航室内定位算法研究
导师：邓庆绪 教授
报告人：付萌
学号：1600929
专业：计算机软件与理论

## Slide 2
问题抛出
需要解决的问题：
如何在没有基础设施的情况下如何进行室内空间的定位。

## Slide 3
使用手机传感器进行定位，不用再定制其它配件。
传统惯性导航使用积分进行计算，误差较大。
步行者航迹推算更适合行人的室内空间定位。
定位方案介绍

## Slide 4
数据收集
数据滤波
步态分析
方向判定
步长估计
坐标计算
数据收集
数据滤波
主轴选择
步态分析
行为判断
方向判定
步长估计
纵向位移
坐标计算
PDR介绍
定位帧

## Slide 5
数据收集
加速度传感器
陀螺仪
磁力计
时间戳
状态标签
特殊算法的结算结果
电子罗盘读数
GPS数据
气压计数据等

## Slide 6
基于加速度的步长估计
依据身高估计步长
一般公式
步长估计（针对单步长）

## Slide 7
基础方向判定方法
电子罗盘 IMU ARHS AHRS+IMU

## Slide 8
方向判定修正
B 旋转矩阵+方向计算
A 平放方向+后期修正

## Slide 9
数据滤波
一个人行走的频率为1-3HZ
数据采集的频率至少为20HZ
近90%的数据都没有用
主要是为了获取主轴数据的波形

## Slide 10
主轴选择
最大方差 X轴 Y轴 Z轴
持续步态分析实现机制的关键

## Slide 11
步态分析
步态分析得到可能步集合（数据清洗）
峰值检测方法
峰谷差值限定法
两次峰谷法
零点交叉方法
采样匹配方法

## Slide 12
行为判断
行为判断得到确定步集合（也是数据清洗）
基础版本：
阈值判断
方差判断
有限状态机判断
……
进阶版本
LSTM
剔除静止步 对行止的分类 行人行为的进一步分类

## Slide 13
行为判断
静止状态
水平移动
向上移动
向下移动
转弯状态
水平移动
向上移动
向下移动
转弯在方向判定流程处理
静止在步长估计流程处理
静止状态
移动状态

## Slide 14
行为判断的进一步进化（步长分类公式族
）
0m步长 步长分档

## Slide 15
行为判断的进一步进化（纵向位移模式）

## Slide 16
系统实现
容纳472500种流程方法组合方式的定位系统，并随意切换，实时显示轨迹，保存数据。

## Slide 17
系统实现（持续进行的步态分析）
消除数据不完整的过程进行的持续计算
只有在缓冲区内的一定数量的数据会参与持续计算
缓冲区为FIFO的原则
相同的方法在不同的环境下会产生不同的结果
我家AHRS客户端不等于AHRS服务端，学校两者相同
提供方法组合可以细致调整

## Slide 18
步长估计

## Slide 19
方法对比

## Slide 20
定位实验
总移动长度65米
累积误差约为2.13米
因转向导致的累积误差约1.03米
因为转向造成的转向偏移量解决方法：
传向状态夏的这一步的步长缩减一定百分比，本文数值为60%

## Slide 21
定位实验
特征向量 | 准确率
步频+加速度方差 | 0.03%
加速度+陀螺仪+加速度方差 | 23.42%
加速度+陀螺仪+步频 | 23.43%
加速度+陀螺仪+步频+加速度方差 | 51.56%
加速度+加速度方差 | 54.68%
加速度+步频+加速度方差 | 56.25%
加速度+步频 | 62.52%
加速度+陀螺仪 | 82.81%
加速度 | 100.00%

## Slide 22
还可以继续做的事情
硬件化整个流程可以提高自主性和运行效率
扩展行为判断流程可以得到更多有趣的信息
人工输入的参数的自动获取可以进一步增强灵活性
目标是具有自主性、稳定性和准确性的手机VR导航