## Slide 1
基于深度学习的惯性导航室内定位算法研究
导师：邓庆绪 教授
报告人：付萌
学号：1600929
专业：计算机软件与理论
Notes: 各位好，我的毕业设计题目为
“基于深度学习的惯性导航室内定位算法研究”

## Slide 2
问题抛出
如何在没有基础设施的情况下如何进行室内空间的定位？
1
Notes: 这个毕业设计希望能够解决在每一基础设施的情况下难以进行室内空间定位的问题。
如图中展示了wifi定位和uwb等需要锚点定位的主要思路，这些需要基础设施的定位在如图的灾害情况下难以提供室内空间定位的服务。

## Slide 3
传统惯性导航积分误差较大，不可使用
手机传感器 + 步行者航迹推算
定位方案
2
Notes: 传统的惯性导航定位是不需要基础设施的，但是因为基本思路为积分，非常依赖传感器精度，
所以很难应用到寻常人家
本文使用手机传感器进行定位，以步行者航迹推算这种找规律的思路进行室内空间定位。
步行者航位推算的核心思想如图所示，其实就是坐标的累加，在当前的位置叠加这一步的位移，最终得到新的坐标。
在本文实现的室内空间定位系统中可以直接看到这样的轨迹变化

## Slide 4
数据收集
数据滤波
步态分析
方向判定
步长估计
坐标计算
数据收集
数据滤波
主轴选择
步态分析
行为判断
方向判定
步长估计
纵向位移
坐标计算
PDR介绍与进化
3
Notes: 步行者航位推算的核心思路很简单，但是在真实计算的时候仍然需要一个完整的计算流程。
步行者航位推算的流程一般为
数据收集 数据滤波 步态分析 方向判定 步长估计 坐标计算
本文扩展了一下这个流程，变化为
数据收集 数据滤波 主轴选择 步态分析 行为判断 方向判定 步长估计 纵向位移 坐标计算
本文在实现机制上有了一些改变，在这里暂时给出每一个定位帧的流程如图所示

## Slide 5
数据收集
加速度传感器
陀螺仪
磁力计
时间戳
状态标签
特殊算法的结算结果
电子罗盘读数
GPS数据
气压计数据等
缓冲区到缓冲区
4
Notes: 在介绍本文的内容之前首先先介绍一点前期的铺垫内容
本文室内空间定位使用的是以手机传感器作为数据源的，为此实现了一套完整的定位程序，呈现客户端/服务器的架构
在室内空间定位中需要的数据如上
其中最重要数据的就是标红的部分
本文在计算的过程中额外提取的是呈现棕色的部分
此外如果手机有气压计等额外设备也可以用这些数据辅助定位（本文的手机中没有这些传感器所以没有使用）

## Slide 6
数据滤波
一个人行走的频率为1-3HZ
数据采集的频率至少为20HZ
近90%的数据都没有用
主要是为了获取主轴数据的波形
8
Notes: 一般使用传统的惯性导航的滤波方法为扩展的卡尔曼滤波方法
但是本文认为在步行者航位推算方法中其实重要性不大
原因如下：
数据滤波的结果实际上只是对数据进行清洗，在步态分析中更加看中的是波形而不是数值
所以平均滤波的方法作为主体滤波方法
下图为使用不同的方法进行滤波的结果
可以看到其实具有相近的波形，情况很好的时候数值也会非常相近

## Slide 7
基于加速度的步长估计
依据身高估计步长
一般公式
单步长的步长估计
5
Notes: 此外提前介绍一下行人的步长估计
这些方法的原始思路都是寻找规律结合加速度等数据信息进行
本文将行人的步长分成以上四种类型，
在本文中一般的步长估计使用Scarlet的方法，并且对一般公式做了一些改进
（如果有足够的时间，我们可以回来给各位讲一点步长估计研究和学习过程中的趣事）

## Slide 8
基础方向判定方法
电子罗盘 IMU ARHS AHRS+IMU
偏航角Yaw
俯仰角Pitch
翻滚角Roll
6
Notes: 步行者航位推算需要进行行人方向的判断，
在方向判定中，本文以偏航角作为核心的角度进行估计
方向判定其实可以分成两个部分，暂时先不考虑手机姿态。
可以有电子罗盘、IMU、AHRS、AHRS+IMU的方法
其中IMU、AHRS都是前人提出的姿态阶段的方法，AHRS+IMU是对AHRS的改进优化
但是本文在实现过程中发现AHRS算法就可以了
此外将AHRS算法是现在客户端和服务端一般情况下结果相同，但是在特殊情况（我家）会略有不同，以客户端的AHRS为准

## Slide 9
方向判定修正
B 旋转矩阵+方向计算
A 平放方向+后期修正
7
Notes: 手机的方向当然不一定会是行人前进的方向，
因此需要进行方向的修正
在本文中尝试了两种方法有1 根据上图步态分析和方向判定结果发现如果使用相同的不太分析方法分析，那么手机方向和行人方向的差是几乎固定的
因此可以直接叠加一个设定数值
这种方法比较简单有效
2 试用版旋转矩阵重新计算加速度的分量，然后估算方向
这种方法一般情况下具有很好的效果，但是计算量稍大并且稳定性一般，难以使用磁力计修正
如图所示是在实验中使用不同的方法进行方向判定的结果，
可以看到除了一些不可信的方法如IMU之外整体的趋势是相同的，所以本文以后期修正为主

## Slide 10
主轴选择
X轴 Y轴 Z轴 总加速度 最大方差
主轴是具有重要意义的虚拟轴，减少使用单一传感器的风险。
需要尽可能减少姿态的影响，是持续步态分析实现机制的关键。
9
Notes: 接下来开始介绍本文的扩展的步态分析方法
扩展的步态分析分成了主轴选择、步态分析和行为判断三个组件
这是第一个组件主轴选择
其实就是建立一条虚拟轴，以这个轴作为基础进行步态分析
本文中以X轴 Y轴 Z轴 总加速度 最大方差作为主轴进行
在这里罗列出来四种不移动方式的在本文中
一般来说要找一个波形明显的来进行步态分析
在实验中本文推荐用总加速度
此外最大方差方法有的时候会有极好的波形，或许可以继续玩一玩

## Slide 11
步态分析（只看波形）
峰值检测方法 峰谷差值限定法 两次峰谷法 零点交叉方法
采样匹配方法
10
Notes: 主轴选择了之后就要进行步态分析
步态分析的目的就是选择出来每一步的下标，再根据这个下标选择真正的传感器数据和其他的数据
这就有了进行进行真正的计算的依据
步态分析的方法目前有很多，以峰值检测和零点交叉的方法作为基础进行了各种眼花
步态分析的效果可以参看表格，在走了18步的时候的效果是这样的
在本文中使用峰值检测的方法作为步态分析的主要方法
此外特别提一句采样匹配的方法效果极差，尝试了三种以上的采样匹配的方法也得到不到靠谱的结果

## Slide 12
行为判断的思想演化
行为判断得到确定步集合（也是数据清洗）
基础版本：
阈值判断
方差判断
有限状态机判断
……
人类行为识别+LSTM
剔除静止步 对行止的分类 行人行为的进一步分类
假说：行人的当前步状态与前几步有关联。
11
Notes: 经过步态分析之后，我们已经成功砍掉了80%左右的数据
剩下的数据中包含的信息是我们更加感兴趣的
因此可以尝试使用更多更丰富的方法进行细致的分析
这就是行为判断的核心思想，来源于人类行为识别。
行为判断的发现过程是行止的判断、行止分类、行人的进一步行为分类
在这里本文尝试了阈值、方差、有限状态机等等方法，
最终尝试了一下深度学习LSTM的方法
效果很好

## Slide 13
行为判断的方法演化
静止状态
水平移动
向上移动
向下移动
转弯状态
水平移动
向上移动
向下移动
转弯在方向判定流程处理
静止在步长估计流程处理
静止状态
移动状态
目标类型 ：
(0, 1, 2) - 1
特征向量的原料：
加速度三轴数据
陀螺仪三轴数据
加速度方差
步频
……
12
Notes: 而使用LSTM进行行为判断的方法也有着这样的演化
首先当然是行止的判断
然后本文将行为分成了5类
静止状态 水平移动 向上移动 向下移动 转弯状态
后来因为这样分类的准确度不是特别好
所以干脆分成了
水平移动、向上移动和向下移动三大类
转弯嵌入到方向判定
静止状态到步长估计那里进行处理
使用LSTM分类中
使用的数据来自于系统收集的数据
标签是使用手机客户端手动打的
组成进行分类的特征向量的原料主要有加速度、陀螺仪、方差、步频
分类结果为0,1,2分别代表三种不同的方向

## Slide 14
行为判断的进一步进化（水平方向）
行止判断 0m步长 步长分档
13
Notes: 那么，接下来对行为判断进行水平方向的扩展
也就是步长估计的行止判断扩展
本文将停止状态认为是一种步长，长度为0米
这样就有了一种类似01的分类
而本文在此基础之上进行了再一次的扩展
将步长分档计算
使用同一个档位的步长数据进行线性回归，得到修正后的参数之后应用到一般的步长估计公式中
这样就可以提高步长估计的准确性（虽然提升很小）
步长分类的依据为数据中的真实步长，是行走一段固定距离之后平均数

## Slide 15
行为判断的进一步进化（垂直方向）
14
Notes: 接下来进行行为判断垂直方向的扩展
既然已经可以判断是向上移动和向下移动
那么就可以将室内空间定位扩展到三维空间
为此本文提出了四种纵向位移的模式
其中以走楼梯和走斜坡为主
另两种不太符合步行者航位推算的主要思路
其中在走楼梯的时候需要重写步长估计和高度估计，将其设定为楼梯的高度和宽度

## Slide 16
系统实现
容纳472500种流程方法组合方式的定位系统，并随意切换，实时显示轨迹，保存数据。
15
Notes: 本文实现了一整套的室内空间定位系统，包括实验对比 参数设置 图标生成 数据保存
每一个室内空间定位的流程都尝试使用了不同方法
因此可以因地制宜修改某一个流程的方法得到更好的结果
这些方法的排列组合数量达到了472500种类
相同的方法在不同的环境下会产生不同的结果
我家AHRS客户端不等于AHRS服务端，学校两者相同

## Slide 17
系统实现（持续进行的步态分析）
FIFO缓冲区（一种滑动窗口）
消除数据不完整的过程进行的持续计算
16
Notes: 定位系统可以实现实时的定位、修正和方法切换
这都得益于持续的步态分析的过程，根源在于主轴选择
如图所示，数据不完整的时候很有可能会发生错误，因此本文设立了一个先入先出缓冲区，
在这个缓冲区中的数据会持续的进行计算并每隔一定时间刷新
从图中可以看到其实不同方法组合之间的差异还是比较大的

## Slide 18
步长估计（2% with Scarlet method）
17
Notes: 接下来介绍一下步长估计的实验
这个小实验以实验室的地砖作为基础进行
所有的步长估计的方法的结果如图
其中Scarlet的方法效果为佳，误差在2%左右

## Slide 19
流程方法对比
18
Notes: 接下来进行各种室内空间定位流程的实验
这些实验的结果就是前面提到过的选择那些室内空间定位方法的原因US哦在

## Slide 20
定位实验
总移动长度65米
累积误差约为2.13米
因转向导致的累积误差约1.03米
转向偏移解决方法：
转向超过60度这一步步长缩减60%
19
Notes: 接下来尽心真实的定位给实验
可以看到在走正方形区域的时候误差较小，累积误差在令人满意的状态
按时如果沿着一条直线往复移动，因为转身不够快造成的偏移就是一个重要的误差产生的原因
为此本文在转向的时候设定了一个阈值，超过60度的转身步长再一次削减60%（这个是经验数值）
改善之前和改善之后的结果如图，效果可以接受

## Slide 21
行为判断实验
特征向量 | 准确率
步频+加速度方差 | 0.03%
加速度+陀螺仪+加速度方差 | 23.42%
加速度+陀螺仪+步频 | 23.43%
加速度+陀螺仪+步频+加速度方差 | 51.56%
加速度+加速度方差 | 54.68%
加速度+步频+加速度方差 | 56.25%
加速度+步频 | 62.52%
加速度+陀螺仪 | 82.81%
加速度 | 100.00%
20
Notes: 接下来进行行为判断的实验
如图所示，就是在信息楼里面进行的，实验轨迹如图
本文尝试使用各种数据的组合作为特征向量进行分类
分类准确率结果如表所示
可能是因为已经将转弯和行止从行为判断中拿出去，只是分类向上，水平和向下
分类结果非常的好，简直出人意料
在仅仅使用加速度传感器三轴数据进行分类的时候，100%的准确率
而且还有其他结论：
步频、加速度方差多没有什么用

## Slide 22
总结
20
完整的步行者航位推算室内空间定位流程+实现方法
步态分析 主轴选择+步态分析+行为判断
行为判断 行为判断+LSTM
行为判断 分档的步长估计
行为判断 纵向位移计算
Notes: 总结一下
本文的贡献在于提出了完整的一套室内空间定位流程并且给出实现
扩展步态分析成为主轴选择、步态分析和行为判断
行为判断中使用LSTM作为方法
分别再一次横向和纵向扩展行为判断

## Slide 23
还可以继续做的事情
硬件化
扩展行为判断
参数自动获取
实际应用
21
Notes: 硬件话就可以很快并且可以抛弃手机做，或许很有前途
我这个行为判断其实很功能性，还可以扩展很多有意思的内容
有一些参数是需要手工调整的，如果能够想个办法自动获取，就很厉害了
实际应用：这个系统在通用汽车、华晨宝马、联通公司都有现场演示，效果不错。 联通是想做一个员工的移动侦测，或许能用上。

## Slide 24
21
多谢观看，恳请指导。

## Slide 25
花絮
20
特征向量 | 准确率
步频+加速度方差 | 0.00%
加速度+陀螺仪+步频 | 29.69%
加速度+陀螺仪+加速度方差 | 35.94%
加速度+陀螺仪+步频+加速度方差 | 46.87%
加速度+陀螺仪 | 59.37%
加速度+步频 | 62.50%
加速度+步频+加速度方差 | 70.31%
加速度+加速度方差 | 87.50%
加速度 | 89.06%
行止判断实验
早期建筑楼B座的楼形
根据手机传感器数据绘制的频谱
PC上的同步导航游戏
Notes: 图1 是早期在建筑馆的时候，沿着建筑楼进行移动之后绘制出来的楼型图
图2 是用加速度陀螺仪等数据绘制的频谱，我觉得挺漂亮的
图3 是在一个演示程序，跟行人的移动保持同步，后面拉出来额一根线就是轨迹
图4 是行为判断的前身行止判断的分类结果，果然还是加速度很厉害
有意思的是行为判断中步频影响较大
行止判断中加速度方差的影响较大